# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР КОМАНДЫ

# «АГО»

1. МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА

Расположение мониторов: см. Приложение Stage Plan

2. FOH

а) Портальная акустическая система:

-МОЩНОСТЬ 15Вт паспортной RMS на одно место зрительного зала (закрытая  площадка);  20Вт паспортной RMS на человека (открытая площадка).

DYNACORD, L`ACOUSTIC, MAYER SOUND, TURBO SOUND, JBL (не ионы)!!!

- Акустическая система должна быть МИНИМУМ двух полосной!!!!!

-звуковое давление в районе пульта не должно быть меньше 115db;

-эквализация - третьоктавный  31-полосный двухканальный эквалайзер

(K.T. DN360, DBX 2231, BSS.)

- ЗВУКОВОЙ АППАРАТ НА ПЛОЩАДКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПИТАН ОТДЕЛЬНО ОТ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!!!!! И КАЧЕСТВЕННО ЗАЗЕМЛЁН!!!!!!!!!!!!

б) Микшерский пульт-

Midas, DDA, Yamaha, Allen Heat (АНАЛОГОВЫЕ).

классом не ниже при соблюдении основных параметров.

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ  ПУЛЬТЫ  Behringer, Mackie, Phonic,

Soundcraft Spirit и т.п. !!!!

В случае использования ЦИФРОВОГО пульта время отстройки увеличивается до

2 часов 30 минут. Так же обязательно предварительно связаться со звукорежиссером группы по этому вопросу.

Основные параметры:

-32 ch+3 stereo;

- МИНИМУМ  4 aux выхода на эффекты,  работающих в режиме post-faider

- 8 подгрупп;

-полная параметрика на каждой линейке пульта;

-микшерский пульт должен располагаться в центре зрительного зала. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА НА БАЛКОНЕ, СБОКУ ИЛИ СЗАДИ СЦЕНЫ НЕДОПУСТИМО

-рабочее место должно быть освещено, обязательно наличие TalkBack;

-коммутация и обработки см. INPUT LIST.

в) Приборы динамической обработки:

-GATE  Drawmer - 5 ch;

-COMPRESSOR  Drawmer - 4 ch,

-COMPRESSOR DBX 160A- 4 ch.

г) Приборы пространственной обработки:

Yamaha SPX 990 – 2 шт;

TC Electronic M-ONE;

д) CD проигрыватель (для отстройки звука).

3. ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

а) Ударная установка:

- TAMA, Mapex, Yamaha, DW.

-Все элементы ударной установки должны располагаться на ковровом покрытии!

-Ударная установка должна располагаться на подиуме 3м на 3м  высотой не менее полуметра.

-Комплектация:

-большой барабан- 22’

-том 1- 12’

-том 2- 13’

-бас том- 16’

-стойка под hi-hat (регулируемая по высоте) с машинкой;

-ТРИ УСТОЙЧИВЫХ стойки под тарелки с фетрами и креплениями;

-стойка под малый барабан (регулируемая по высоте).

-Недопустимо использование аксессуаров фирм “AMATI”, “TAKTON”,  “RMIF” и т.п.

б) Лид-гитара:

гитарный ламповый  комбо класса Marshall de LUXE

в) Бас:

г)Гитара:

гитарный ламповый  комбо класса Marshall de LUXE

д) Микрофоны вокальные :

Shure ms 58 -5 шт

е) Сценические стойки для инструментов:

- для пяти гитар.

ж) Точки электропитания  220v на сцене (см. STAGE PLAN):

-у бас-гитары - 2 шт,

-у лид- гитары - 2 шт.

-у гитары-4 шт

-у клавиш -2 шт

з) Подставка под клавиши:

конструкции (двухъярусная)

и)Стойки для вокальных микрофонов  используются только

конструкции «журавль».

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

-ИНФОРМАЦИЯ: Команда "АГО" работает

только "живьём".

-Все сценическое звуковое и световое оборудование должно отвечать

требованиям техники безопасности,

т.е. должно быть заземлено!!!

-Свет и звук ОБЯЗАТЕЛЬНО должны питаться от

РАЗНЫХ ВВОДОВ!

-Напряжение в сети-220 +-10v, частота переменного тока- 50-60 Гц.

-При работе на открытой площадке и FOH-пульт и сцена

обязательно должны быть укрыты от осадков

- температура на сцене - не ниже +12*С.

-Полная готовность аппаратуры, предварительная коммутация и

предварительная настройка всех систем

осуществляются принимающей стороной до начала саундчека.

-Саундчек  длится  2  часа (минимум) с  момента  полной  готовности  аппарата.

-В течение всего саундчека и концерта обязательно присутствие на сцене

и у FOH-пульта как минимум по одному квалифицированному

специалисту,

способных оперативно устранить любую техническую неисправность;

также   обязательно   присутствие   квалифицированного   электрика.

Технический состав команды «АГО» оставляет за собой право отмены концерта, без последующего ущемления прав группы, включая финансовые, при невыполнении или невнимательном отношении к настоящему райдеру. В том числе основанием к отмене может служить сокращение времени отстройки звука.

Приложение. Схема размещения оборудования и мониторов

“Аgo” Stage plan

# Сказочное Свинство

DRUMS

PIANO VOX                                                                                                        VOX BASS

220 V (2 points )                                                                                                    220 V (2 points )

LEAD  GUIT                           LEAD VOX GUITAR

220V (4 Points)                                              220 V (4 points )

# Text boxes

BASS

Guitar

Drum fill

Drum fill